## Slide 1
Sayısal Analiz Bölüm-5
5. ARA DEĞER TAHMİNİ
Bir çok mühendislik uygulamalarında deneylerden ya da geçmiş tecrübelerden elde edilen tablo bilgileri vardır.
Genellikle bir bağımsız değişkene (x) bağlı olarak bağımlı değişkenin (y) değeri bu tablolarda verilir.
Bu verileri kullanarak bilinmeyen değerlerin tahmin edilmesi sık sık karşılaşılan bir ihtiyaçtır.
Bilinmeyen değerler verilen tablo bilgileri arasında kalan bir değer olduğu gibi tablo dışındaki bir bilgi de olabilir.
Ara değer tahmininde 2 tür yaklaşım kullanılır.
  5.1. Eğri uydurma
  5.2. İnterpolasyon

## Slide 2
Sayısal Analiz Bölüm-5
İnterpolasyon
Deneylerden elde edilen değerler tam doğru ise ara değerlerin bulunmasında interpolasyon yaklaşımı kullanılır.
Bu yaklaşımda tüm veri noktalarından geçen bir eğri uydurmaya çalışılır.
Eğer n+1 tane veri varsa n. dereceden bir polinom tüm noktalardan geçer.
Ya da noktalar arasında doğrusal interpolasyon yapılabilir.

## Slide 3
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.1. Eğri Uydurma
Eğer deneysel verilerin değerleri tam (kesin) doğru değilse eğri uydurma yaklaşımından yararlanarak ara değerler tahmin edilir.
Eğri uydurmada her veri noktasından geçen eğri yerine, verilerin genel eğilimini gösteren bir eğri tahmin edilir.
Çünkü deneylerden elde edilen değerler; ölçme aleti hatası, okuma hatası, deney şartlarının tam olarak kontrol edilememesi gibi sebeplerden dolayı kesin doğru değildir.
Bu nedenle tüm veri noktalarından geçen interpolasyon yaklaşımı ile elde edilen değerler hatalı olacaktır.
Eğri uydurmada her bir noktaya uğramayan, verilerin genel eğilimine uyan bir yaklaşım fonksiyonu türetilir.
Doğrusal Eğri Uydurma
Eğrisel Eğri Uydurma

## Slide 4
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.1. Eğri Uydurma
Fakat verilerin arasından çok sayıda Doğru yada Eğri çizilebilir. Bunların hepsi de bu verilerin genel eğilimini göstermektedir denilemez.
Bu nedenle eğri uydurmada en doğru eğrinin belirlenmesini sağlayan bir KRİTER’e ihtiyaç vardır.
Birçok kriter tanımlanabilir. Fakat en uygun kriter gerçek veri değeri ile türetilen fonksiyonun değeri arasında kalan hata değerinin kullanılmasıdır.
e1
e2
e3
e4
e5
x
y
e= Hata değeri
Bu kriteri kullanan ve yaygın bir kullanımı olan yöntem ‘En Küçük Kareler’ yöntemidir.

## Slide 5
Sayısal Analiz Bölüm-5
En Küçük Kareler Yöntemi
En küçük kareler yönteminin en basit örneği bir deney verileri için doğru uydurmaktır.
Deneyler sonucunda (x1,y1), (x2,y2) …(xn, yn) değerleri bulunsun. Bu noktalardan geçen en uygun doğrunun denklemi :
e1
e2
e3
e4
e5
x
y
Kesme noktası =ao
Eğim=a1
Burada
y : Gerçek değer,
x : Bağımsız değişken,
e : Gerçek değer ile tahmin edilen değer arasındaki hatayı gösterir.
ao : Eğrinin y eksenini kesme noktasını ve
a1: Eğrinin eğimi gösterir.

## Slide 6
Eğri uydurmada bu hata değeri en uygun eğrinin elde edilmesinde kriter olarak kullanılır.
-----------------------------------------------------------
Bu amacı sağlayacak ilk yaklaşım hata değerlerinin toplamının minimum yapılmasıdır:
Fakat bu kriter eğri uydurma için çok uygun değildir. Çünkü hata bazen pozitif bazen de negatif değerler almaktadır. Bu nedenle birbirlerini götürerek yanlış bir yaklaşıma sebebiyet verirler.
Sayısal Analiz Bölüm-5
En Küçük Kareler Yöntemi
Yukarıdaki denklemden hatanın değeri:
e = y – a0 – a1x
n : veri sayısı

## Slide 7
Sayısal Analiz Bölüm-5
En Küçük Kareler Yöntemi
2. Bu olumsuzluğun giderilmesinde mutlak değerlerinin toplamının minimum yapılması kullanılabilir.
Fakat bu durumda da aynı amacı sağlayan birden fazla uydurulabilir. Bunlar arasında hangisinin kullanılması hakkında yöntem bir şey söyleyemez.
-------------------------------------------------------------
SONUÇ OLARAK diğer yöntemlerin olumsuzlukların giderilmesinde kullanılan kriter ‘Hataların Kareleri Toplamının Minimumʼ yapılmasıdır. Hataların kareleri toplamı εT ;
Bu kriter kullanılarak a0 ve a1 değerlerinin belirlenmesi ile verilere uyan en uygun doğru belirlenmiş olur.

## Slide 8
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.1. 1. Doğrusal Eğri Uydurma
En küçük kareler yönteminin anlaşılması için en basit yaklaşım veriler arasında doğru denklemi belirlemektir.
Bunun için daha önce ifade edilen Hataların Kareleri Toplamı denklemi kullanılır.
ƐT’yi minimum yapan a0 ve a1’i belirlemek için ƐT denkleminin bu değerlere göre ayrı ayrı türevi alınır ve 0’a eşitlenir.

## Slide 9
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.1. 1. Doğrusal Eğri Uydurma
ve
a0 için bulunan denklemi düzenlersek
dönüşümü sonucunda:
a1 için bulunan denklemi düzenlersek;
elde edilir.
elde edilir.

## Slide 10
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.1. 1. Doğrusal Eğri Uydurma
Bu iki denklem; Lineer (doğrusal) bir denklem takımı elde edilir.
Bu denklem takımını bilinen yöntemlerin biri ile çözülür.
Çözüm-1: Yerine koyma yöntemi kullanılarak
elde edilir.
Çözüm-2: Ya da lineer denklem matris şeklinde yazılıp çözülür.

## Slide 11
Sayısal Analiz Bölüm-5
No | xi | yi
1 | 1 | 4
2 | 3 | 5
3 | 5 | 6
4 | 7 | 5
5 | 10 | 8
6 | 12 | 7
7 | 13 | 6
8 | 16 | 9
9 | 18 | 12
10 | 20 | 11
Örnek: Aşağıdaki tablo değerlerine uygun Doğrusal Eğri Denklemini En Küçük Kareler yöntemine göre uydurunuz.
5.1.1. Doğrusal Eğri Uydurma

## Slide 12
Sayısal Analiz Bölüm-5
No | xi | yi | xi2 | xiyi
1 | 1 | 4 | 1 | 4
2 | 3 | 5 | 9 | 15
3 | 5 | 6 | 25 | 30
4 | 7 | 5 | 49 | 35
5 | 10 | 8 | 100 | 80
6 | 12 | 7 | 244 | 84
7 | 13 | 6 | 169 | 78
8 | 16 | 9 | 256 | 144
9 | 18 | 12 | 324 | 216
10 | 20 | 11 | 400 | 220
 | 105 | 73 | 1477 | 906
ÇÖZÜM

## Slide 13
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.1.2. Polinom Uydurma
Doğrusal yaklaşımın uygun olmadığı durumlarda başka eğri formları denenmelidir.
Doğrusal yaklaşım için açıklanan En Küçük Kareler Yöntemi polinom uydurmaya da uygulanabilir.
n. derecen bir polinom :
En Küçük Kareler Yöntemi n. dereceden bir polinom uydurmak için kolayca genişletilebilir.
Bunun için öncelikle 2. dereceden bir polinom için yöntemi uygulayalım.
şeklindedir.
2. derecen bir polinom :
şeklinde yazılır.

## Slide 14
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.1.2. Polinom Uydurma
e = y - a0 - a1x - a2x2
x
y
Tahmin değeri
Gerçek değer
Hata (e) :
Hataların kareleri toplamı (ƐT);
Burada bilinmeyenler a0, a1, a2 olduğundan, ƐT’nin bu katsayılara göre türevi alınarak 0’a eşitlenir.
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7

## Slide 15
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.1.2. Polinom Uydurma
Gerekli düzeltmeler yapıldığında;
ve son düzeltmeler ile

## Slide 16
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.1.2. Polinom Uydurma
Elde edilir. Görüldüğü gibi 4. dereceden lineer denklem takımı oluşturuldu.
Bu denklemler herhangi bir yöntem ile çözülerek a0 , a1, a2 bulunur.
Buradan görüldüğü gibi 2. dereceden bir polinom uydurma için 3 doğrusal denklem sisteminin çözülmesi gerekir.
Bu genelleştirilerek n. dereceden bir polinom için n+1 adet lineer denklemin çözülmesi gerektiği söylenebilir.

## Slide 17
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.1.2. Polinom Uydurma
Örnek: Aşağıdaki tablo değerlerine uygun 2. Dereceden Polinom Eğrisini En Küçük Kareler yöntemine göre uydurunuz.
No | xi | yi
1 | 1 | 5.5
2 | 3 | 7
3 | 7 | 12.3
4 | 9 | 16
5 | 10 | 17.5

## Slide 18
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.1.2. Polinom Uydurma
No | xi | yi | xi2 | xi3 | xi4 | xiyi | xi2yi
1 | 1 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 5.5
2 | 3 | 7 | 9 | 27 | 81 | 21 | 63
3 | 7 | 12.3 | 49 | 343 | 2401 | 86.1 | 602.7
4 | 9 | 16 | 81 | 729 | 6561 | 144 | 1296
5 | 10 | 17.5 | 100 | 1000 | 10000 | 175 | 1750
 | 30 | 58.3 | 240 | 2100 | 19044 | 431.6 | 3717.2
Çözüm
a0= 4.7755 a1= 0.5717
a2= 0.0720
Herhangi bir yöntem ile çözülürse:

## Slide 19
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.1.2. Polinom Uydurma
MATLAB Programı ve çıktısı

## Slide 20
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.1.2. Polinom Uydurma
Örnek2: Aşağıdaki tablo değerlerine uygun 2. Dereceden Polinom Eğrisini En Küçük Kareler yöntemine göre uydurunuz.
No | xi | yi
1 | 5 | 16
2 | 10 | 25
3 | 15 | 32
4 | 20 | 33
5 | 25 | 38
6 | 30 | 36
7 | 35 | 39
8 | 40 | 40
9 | 45 | 42
10 | 50 | 42

## Slide 21
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.1.2. Polinom Uydurma
No | xi | yi | xi2 | xi3 | xi4 | xiyi | xi2yi
1 | 5 | 16 | 25 | 125 | 625 | 80 | 400
2 | 10 | 25 | 200 | 1000 | 10000 | 250 | 2500
3 | 15 | 32 | 225 | 3375 | 50625 | 480 | 7200
4 | 20 | 33 | 400 | 8000 | 160000 | 660 | 13200
5 | 25 | 38 | 625 | 15625 | 390625 | 950 | 23750
6 | 30 | 36 | 900 | 27000 | 810000 | 1080 | 32400
7 | 35 | 39 | 1225 | 42875 | 1500625 | 1365 | 47775
8 | 40 | 40 | 1600 | 64000 | 2560000 | 1600 | 64000
9 | 45 | 42 | 2025 | 91125 | 4100625 | 1890 | 85050
10 | 50 | 42 | 2500 | 125000 | 6250000 | 2100 | 105000
 | 275 | 343 | 9625 | 378125 | 15833125 | 10455 | 381275
Çözüm-2

## Slide 22
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.1.2. Polinom Uydurma
a0= 12.1667 a1= 1.3458 a2= -0.0155
Herhangi bir yöntem ile çözülürse:
Çözüm-2

## Slide 23
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.1.2. Polinom Uydurma

## Slide 24
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.2. İNTERPOLASYON
İnterpolasyon işlemi, bilinen veri noktaları arasındaki bilinmeyen değerin tahmin edilmesidir.
Genellikle tablo halinde verilen değerleri kullanarak tabloda olmayan bir değerin belirlenmesi gerekir. Bu işlem için interpolasyon kullanılır.
İnterpolasyon işleminde bilinmeyen bir f(x) fonksiyonun; x0, x1, x2,…xn ayrık noktaları için verilen f(xo), f(x1), f(x2) … f(xn) değerlerini kullanarak bu fonksiyondan daha basit bir fi(x) interpolasyon fonksiyonu elde edilir.
İnterpolasyon fonksiyonu fi(x) polinom, trigonometrik, üslü, logoritmik, ya da özel bir fonksiyon olabilir.

## Slide 25
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.2. İnterpolasyon
Genellikle interpolasyon fonksiyonu olarak polinomlar kullanılır.
Gösterim ise; şeklindedir.
n+1 adet nokta için tüm noktalardan geçen n. dereceden bir polinom vardır.
Polinom interpolasyonunda n+1 adet nokta için tüm noktalardan geçen n. dereceden bir polinom belirlenir.
Daha sonra bu polinom kullanılarak ara değer hesaplanır.
n+1 veri noktasından geçen n. dereceden bir polinomun çok sayıda ifade ediliş şekli vardır. Bunlardan en çok kullanılan ve bilgisayar uygulamalarına uygun olanları Newton ve Langrange polinomlarıdır.

## Slide 26
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.2. İnterpolasyon
Doğrusal Polinom 1. Dereceden
Kübik polinom 3.dereceden
Genel bir yöntem verilmeden önce 1. ve 2. dereceden interpolasyonlar basit ve sık kullanılmalarından dolayı anlatılacaktır.
Parabolik 2. Dereceden

## Slide 27
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.2.1. Doğrusal İnterpolasyon
En basit interpolasyon iki nokta arasında doğru çizmektir. Bu durumda interpolasyon fonksiyonu 1. dereceden polinom yani doğru denklemi olur.
fi(x) 1.dereceden interpolasyon fonksiyonu
fi (x) = a0 + a1 x şeklinde olacaktır
f(x) Gerçek fonksiyon
Bilinen noktalar olan x0 ve x1 için gerçek fonksiyonun değeri ile, interpolasyon fonksiyonun değeri aynı olacaktır.
Dolayısı ile bu değerler ; interpolasyon denklemine x0 ve x1’in yerine konulmasıyla ile aynı olacaktır.

## Slide 28
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.2.1. Doğrusal İnterpolasyon
yazılır. İki bilinmeyen (a0 ve a1) ve iki denklem vardır.
Denklem (1)’den a0 çekilir ise
Denklem (3) Denklem (2)’de yerine yazılır ise
 a1 , 3. denklemde yerine yazılırsa;
elde edilir
elde edilir
a0 ve a1 interpolasyon denkleminde yerine konulursa;

## Slide 29
Sayısal Analiz Bölüm-5
a0 : y eksenini kesme noktası
5.2.1. Doğrusal İnterpolasyon
a1 : Eğim
Diğer bir yaklaşım ise üçgenlerin benzerliğinden yararlanılarak yazılır
ve buradan fi(x) çekilirse;
Genel olarak veri aralığı ne kadar dar olursa, yaklaştırma da o kadar iyi olur.

## Slide 30
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.2.1. Doğrusal İnterpolasyon
(ex fonksiyonu için yandaki değerleri aldık)
verilere göre x= 2.5 için y değerini doğrusal interpolasyon uygulayarak hesaplayınız
x y
2 7.38906
3 20.0855
Örnek

## Slide 31
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.2.1. Doğrusal İnterpolasyon
Tabloda verilen değerlere göre t= 1.1 için y değerini doğrusal interpolasyon uygulayarak hesaplayınız . Gerçek değer 0.3329 ise % bağıl hatayı bulunuz
Örnek

## Slide 32
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.2.2. İkinci Dereceden İnterpolasyon
Doğrusal interpolasyon ile bir eğriye bir doğru ile yaklaştırma yapıldığından hata oluşmaktadır.
İnterpolasyon için tahmini iyileştirmenin bir yolu noktaları birleştiren doğruya bir eğrilik vermektir.
Bu eğrilik, eğer bilinen üç nokta var ise, ikinci derece bir polinom (parabol) ile sağlanabilir.
2.dereceden bir polinom:
yazılacağı gibi
(1)
(2)
Şeklinde de yazılabilir
eşitliği vardır
Burada

## Slide 33
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.2.2. İkinci Dereceden İnterpolasyon
b0 , b1 ve b2 katsayılarını elde etmek için basit bir yol izlenebilir.
Yukarıdaki (2) nolu denklemde , x =x0 yazılırsa, b0 hesaplanabilir.
b0 ; Denk (2)’de yerine yazılır ve x = x1 için hesaplama yapılırsa b1 bulunur
b0 ve b1 ; (2)’de yerine yazılır ve x = x2 için hesaplama yapılırsa b2 bulunur

## Slide 34
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.2.2. İkinci Dereceden İnterpolasyon
Örnek
İkinci dereceden interpolasyonla, verilen üç noktadan geçen 2. dereceden polinom uydurun ve x=4 için y değerini bulunuz.
x=4 için

## Slide 35
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.3. Newton’un Bölünmüş Fark İnterpolasyon Polinomları
n+1 veri için n. dereceden bir polinom uydurulmasını genelleştirmek mümkündür.
n. dereceden bir polinom aşağıdaki gibidir.
n. dereceden bir polinom için n+1 adet veri gerekir :
Bu veriler ve aşağıdaki eşitlikleri kullanarak b0, b1, b2….bn katsayıları hesaplayacağız.
.
.
.
Burada köşeli parantezli fonksiyon hesaplamaları Sonlu Bölünmüş Farklardır

## Slide 36
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.3. Newton’un Bölünmüş Fark İnterpolasyon Polinomları
Birinci dereceden Sonlu Bölünmüş Fark aşağıdaki genel form da yazılabilir.
İkinci dereceden Sonlu Bölünmüş Fark;
n. dereceden Sonlu Bölünmüş Fark;

## Slide 37
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.3. Newton’un Bölünmüş Fark İnterpolasyon Polinomları
i | xi | f (x) | Birinci | İkinci | Üçüncü
0 | x0 | f (x0) | f [x1,x0] | f [x2,x1,x0] | f [x3,x2,x1,x0]
1 | x1 | f (x1) | f [x2,x1] | f [x3,x2,x1] | 
2 | x2 | f (x2) | f [x3,x2] |  | 
3 | x3 | f (x3) |  |  | 
Sonlu farklar tablo yardımı ile de hesaplanabilir

## Slide 38
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.3. Newton’un Bölünmüş Fark İnterpolasyon Polinomları
ÖRNEK: Yan taraftaki tabloda verilen değerleri kullanarak fi (3) değerini Newton Bölünmüş Farklar yöntemi ile hesaplayınız.
n x f(x)
0 1 1
1 4 3
5 9
8 5

## Slide 39
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.3. Newton’un Bölünmüş Fark İnterpolasyon Polinomları
ÖRNEK: Yan taraftaki tabloda verilen değerleri kullanarak fi(3) değerini Newton Bölünmüş Farklar yöntemi ile hesaplayınız.
n x f(x)
0 1 1
1 4 3
5 9
8 5

## Slide 40
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.3. Newton’un Bölünmüş Fark İnterpolasyon Polinomları
Aynı soruyu bölünmüş sonlu fark tablosu hazırlayarak çözelim.
n | xn | f(x) | Birinci | İkinci | Üçüncü
0 | 1 | 1 |  |  | 
1 | 4 | 3 |  |  | 
2 | 5 | 9 |  |  | 
3 | 8 | 5 |  |  | 

## Slide 41
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.4. LAGRANGE İnterpolasyon Polinomları
Lagrange İnterpolasyon polinomu , Newton İnterpolasyon polinomunun yeniden formülleştirilmesidir ve bölünmüş farkların hesaplanmasını gerektirmez.
Lagrange İnterpolasyon polinomları aşağıdaki denklem ile ifade edilir.
Burada
=Terimler
Çarpımı
Doğrusal (1.derece) Lagrange İnterpolasyon Polinomu
Şeklinde elde edilir.

## Slide 42
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.4. LAGRANGE İnterpolasyon Polinomları
2. Dereceden Lagrange İnterpolasyon Polinomu ise
Şeklinde elde edilir.

## Slide 43
Sayısal Analiz Bölüm-5
5.4. LAGRANGE İnterpolasyon Polinomları
ÖRNEK: Yan taraftaki tabloda verilen değerleri kullanarak fi (2) değerini 1 ve 2. Dereceden Lagrange İnterpolasyon polinomlarını kullanarak hesaplayınız.
x f(x)
1 0
4 1.386294
6 1.791760
ÇÖZÜM:
Aynı soru Newton İnterpolasyon polinomları kullanılarak çözülürse de aynı sonuçlar elde edilir.

## Slide 44
Sayısal Analiz Bölüm-5
Sayısal Analiz 5. Bölüm Sonu